Modbus RTU : N,8,1

Read (0x03)/Write RAM(0x05)/Write EEPROM (0x06)

參數位址皆為16進位格式

| Address ( HEX ) | Parameter | Coding and Range |
| --- | --- | --- |
| 0000 | Type | 0:mV, 1:Voltage, 2:Current; 3:RSP |
| 0001 | Unit |  |
| 0002 | Dp |  |
| 0003 | LoLt | 32-bit |
| 0004 | HiLt | 32-bit |
| 0005 | Offset | 32-bit |
| 0006 | SCAL | 32-bit |
| 0007 | SCAH | 32-bit |
| 0008 | Filter | 0~999 |
| 0009 | dir | 0:0/4~20mA, 1:20~0/4mA |
| 000A | cut | 0:None, 1:Lo, 2:Hi, 3:HiLo |
| 000B | LoCaData1 | 0~32767 |
| 000C | HiCaData1 | 0~32767 |
| 000D | ID | 1~255 |
| 000E | BR | 0:2400, 1:4800, 2:9600, 3:19200 |
| 000F | A1FU | 0:None, 1:Hi, 2:Lo |
| 0010 | A1MD | 0:None, 1:Stdy, 2:Lath, 3:St.la |
| 0011 | A1SP | 32-bit |
| 0012 | A1HY | 32-bit |
| 0013 | A2FU | 0:None, 1:Hi, 2:Lo |
| 0014 | A2MD | 0:None, 1:Stdy, 2:Lath, 3:St.la |
| 0015 | A2SP | 32-bit |
| 0016 | A2HY | 32-bit |
| 0017 | MVL | -50.00 ~ 50.00 |
| 0018 | MVH | -50.00 ~ 50.00 |
| 0019 | VL | -10.00 ~ 10.00 |
| 001A | VH | -10.00 ~ 10.00 |
| 001B | MAL | 0.00 ~ 24.00 |
| 001C | MAH | 0.00 ~ 24.00 |
| 001D | RTU | 0:N81, 1:N82, 2:O81, 3:E81 |
| 001E | LOCK | 0:001, 1:010, 2:011, 3:100 |
| 31 |  |  |

Read (0x03)/Write RAM(0x09)/Write EEPROM (0x10)

| Address ( HEX ) | Parameter | Coding and Range |
| --- | --- | --- |
| 1000 | PV | 6位(-199,999 ~ 999,999), 5位(-19,999 ~ 99,999); Type=RSP時才能寫入 |
| 1001 | LOLT | 6位(-199,999 ~ 999,999), 5位(-19,999 ~ 99,999) |
| 1002 | HILT | 6位(-199,999 ~ 999,999), 5位(-19,999 ~ 99,999) |
| 1003 | SCAL | 6位(-199,999 ~ 999,999), 5位(-19,999 ~ 99,999) |
| 1004 | SCAH | 6位(-199,999 ~ 999,999), 5位(-19,999 ~ 99,999) |
| 1005 | A1SP | 6位(-199,999 ~ 999,999), 5位(-19,999 ~ 99,999) |
| 1006 | A1HY | 6位(0 ~ 999,999), 5位(0 ~ 99,999) |
| 1007 | A2SP | 6位(-199,999 ~ 999,999), 5位(-19,999 ~ 99,999) |
| 1008 | A2HY | 6位(0 ~ 999,999), 5位(0 ~ 99,999) |
| 1009 | PVOF | 6位(-60,000 ~ 60,000), 5位(-6,000 ~ 6,000) |
| 001F | LED | BIT 1, 0 (A2, A1) |

6位顯示

| ℃ | Type | Dp.Rng | Dp | LOLT | HILT | PVOF | Dp | LOLT | HILT | PVOF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | mV | 0~5 | 0 | -199,999 | 999,999 | 60,000 | 5 | -1.99999 | 9.99999 | 0.60000 |
| 1 | Voltage | 0~5 | 0 | -199,999 | 999,999 | 60,000 | 5 | -1.99999 | 9.99999 | 0.60000 |
| 2 | Current | 0~5 | 0 | -199,999 | 999,999 | 60,000 | 5 | -1.99999 | 9.99999 | 0.60000 |
| 3 | RSP | 0~5 | 0 | -199,999 | 999,999 | 60,000 | 5 | -1.99999 | 9.99999 | 0.60000 |

5位顯示

| ℃ | Type | Dp.Rng | Dp | LOLT | HILT | PVOF | Dp | LOLT | HILT | PVOF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | mV | 0~4 | 0 | -19,999 | 99,999 | 6,000 | 4 | -1.9999 | 9.9999 | 0.6000 |
| 1 | Voltage | 0~4 | 0 | -19,999 | 99,999 | 6,000 | 4 | -1.9999 | 9.9999 | 0.6000 |
| 2 | Current | 0~4 | 0 | -19,999 | 99,999 | 6,000 | 4 | -1.9999 | 9.9999 | 0.6000 |
| 3 | RSP | 0~4 | 0 | -19,999 | 99,999 | 6,000 | 4 | -1.9999 | 9.9999 | 0.6000 |